## Slide 1
Light that is right
Outdoor lighting

## Slide 2
LEDiL мировой лидер в разработке и производстве вторичной оптики для светодиодов
Производит более 1500 типов стандартных линз и рефлекторов для светодиодов
Продает свою продукции в более чем 120 странах

## Slide 3
Реалии освещения в 2018 году
В России реконструкция уличного Освещения назрела еще в 90-х годах
в 2018
Освещенность дорог ниже нормы в 2-3 раза
Устаревшие конструкции
светильников
Высокая степень износа оборудования
«Современное освещение городов - это в определенном
смысле и новое лицо России»

## Slide 4
Кратко об освещении дорог
Что важно в уличном освещении с оптической/светотехнической
точки зрения?
1. Световая эффективность и эффективное использование светового потока | 2. Равномерность | 3. Слепящее действие | 4. Световое загрязнение
5. Визуальное восприятие | 6. Универсальность | 7. Соответствие стандартам | 8. Материалы

## Slide 5: Освещенность vs яркость
E  dФ
dA
1м2 
[1лк]  1лм 
L  I
A
 1кд 
1м2 
𝜌 = 0,21
E = 30 лк
L = 2,0 кд/м2
𝜌 = 0
E = 30 лк
L = 0 кд/м2
Бесплатно
И субъектино
Дешево
Но не точно
Дорого И точно
Дешево
И условно

## Slide 6: КАК применяются нормы по L и по E?
По Lср
по общей (Uo) и продольной(Ul) равномерности яркости,
по приращению пороговой яркости (Tl)
Для городских и сельских населенных пунктов яркость и освещенность -
СП 52.13330.2011, ГОСТ Р 55706-2013
Для новых дорог, только освещенность ГОСТ Р 54305-2011
По Eср
общая равномерность освещенности (U)
ограничение предельной силы света в меридиональной плоскости под углами 80° и 90° к оптической оси светильника в зоне слепимости (СП 52.13330.2011, ГОСТ Р 54350-2011).

## Slide 7
Типы КСС
ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические
требования и методы испытаний
Справочная книга по светотехнике под
ред. Ю.Б.Айзенберга
Оба источника - классификация КСС , а не инструкция к применению

## Slide 8: Как читаются фотометрические данные?
INDOOR

## Slide 9: Европейские нормы IESNA I-V
Классификация освещаемых участков по IESNA I-V
Классификация IESNA I-V ведется по форме светового пятна на дороге

## Slide 10: Пояснения по классификации IESNA I-V
IESNA классификация учитывает направление максимальной силы света
Классификация IESNA основана на определении точки в узлах сетки, куда попадает максимальная силы света
10% от Iмакс
50% от Iмакс
Iмакс
1,0 MH
IESNA классификация в зависимости от ширины дороги и высоты монтажа (MH) | Схема установки | 
 | Односторонняя установка | Двусторонняя установка
Type I (симметричный) | Дороги до 2 MH по ширине | 
Type II | До 1 MH | До 2 MH
Type III | До 1.5 MH | До 3 MH
Type IV | До 2 MH | До 4 MH
Type V (симметричный) | До 4 MH (полная ширина) | 

## Slide 11
Такие разные типы Ш
ТИП Ш

## Slide 12
Есть светораспределение для каждого случая!
Существующие КСС в линейке для наружного освещения
T1
T1-A
T2
T2-C
T2-B
T2-S
T3
T3-B
T4
T4-B
VSM
A-T
ANZ-P
ANZ-V
DWC
DWC2
DNW
T-DW
FW
NHS
SCL
PX
PXL
ME
ME-N
ME-WIDE1
ME-WIDE2
MEW
FN
FT
FS
FS3
TF
FS2
C
CY
CAT
CAT-B
B2
DN
T2-L
T3-L
T2-M
T3-M
FR

## Slide 13
Новое лицо городов России на новых и старых улицах
с оптикой LEDiL

## Slide 14: Опыт LEDIL
Российских дорог
в создании линз для
CREE XM-L
Цель - замена устаревшего освещения на дорогах без замены опор и кронштейнов
Класс дороги – А4, Б2
4 полосы (15 м)
Угол наклона –15˚
Strada-2x2-A-T 2011 год |  | TATIANA-1X4-B 2013 год | Strada-2x2-CAT-B 2015 год
ШАГ до 35 м @ H = 10,5 м |  | ШАГ до 40 м @ H = 11,5 м | световой аналог TATIANA-1X4-B универсальный форм-фактор Strada-2x2 CREE XP-G3

## Slide 15
C16181_STRADA-2X2-ME-N осень 2017
C16052_STRADELLA-8-HV-ME-N весна 2018
50х50х6 мм
50х50х5 мм
Кол-во ИС: 4 шт Cree XPG3
Кол-во ИС: 8 шт
3030, CSP, CREE XPG3
Новые линзы LEDIL
для Российских дорог
Цель - освещение новых и строящихся автострад

## Slide 16
КСС C16181_STRADA-2X2-ME-N
КСС C16052_STRADELLA-8-HV-ME-N
Световые диаграммы новых линз Российских дорог
LEDIL для

## Slide 17
Фото световых пятен / как отличается от STRADA-2x2-A-T, STRADA-2x2-CAT-B
Новая оптика для новых дорог
Слайд в процессе

## Slide 18: Пример освещения дороги класса A1
C16052_STRADELLA-8- HV-ME-N
CREE XPG3
15 линз
37500 лм
C16181_STRADA-2X2- ME-N
CREE XPG3
26 линз
31000 лм
Параметры дороги
Обе линзы выполняют требования для дорог класса А1
C16181 104 LED
C16052
120 LED
150 мм
200 мм
200 мм
300 мм
Параметр | дорога класса А1
Кол-во полос | 4
Ширина полосы, м | 3,75
Ширина средней полосы, м | 5
Схема установки | На средней полосе
Дорожное покрытие | R2
Высота подвеса светильников, м | 12.5
Шаг установки,м | 46
Угол наклона, град. | 5-15
Длина консоли, м | 0

## Slide 19
Параметры дороги
Stradella-8-HV-ME-N
LED 3030
Stradella-8-HV-ME-N
Seoul Z8Y22P
Stradella-8-HV-ME-N
CREE XPG3
Stradella-8-HV-ME-N подходит для освещения на дорогах класса Б2 как в сочетании со светодиодами в корпусе 3535 типа CREE XPG3, так и CSP Seoul Z8Y22P, так с и большинством светодиодов в корпусе 3030 различных производителей
Stradella-8-HV-ME-N на дороге класса Б2 с большим вылетом
Параметр | Дорога класса Б2
Кол-во полос | 2
Ширина полосы, м | 3
Ширина средней полосы, м | нет
Схема установки | Односторонняя
Дорожное покрытие | тип R3 и R2
Высота подвеса светильников, м | 12
Шаг установки,м | 39
Угол наклона, град. | 5-15
Длина консоли, м | -2
Светодиод | Покрытие | Фсв, клм | Lср, кд/м² | Lмин/Lср | Lми н/L мак с | TI, % | Ес р, лк | Емин/Е ср
3535 (CREE XPG3) | R2 | 15 | 1,0 | 0,54 | 0,78 | 7 | 16 | 0.51
 | R3 | 16,5 | 1,0 | 0,57 | 0,87 | 8 |  | 
CSP в корпусе 3535 (Seoul Z8Y22P) | R2 | 14,3 | 1,0 | 0,59 | 0,78 | 6 | 16 | 0,59
 | R3 | 15,8 | 1,0 | 0,51 | 0,69 | 6 |  | 
3030 | R2 | 13,5 | 1,0 | 0,4 | 0,71 | 5 | 18 | 0,56
 | R3 | 14,7 | 1,0 | 0,45 | 0,65 | 6 |  | 
Норма для дороги класса Б2 | - | - | ≥ 1,0 | ≥ 0,4 | ≥ 0,6 | <15 | ≥15 | ≥ 0.35

## Slide 20
Угол наклона 15˚
Ширина дороги – 15 м ( 4 х 3,75 м)
Средняя полоса – 1 м Вылет светильника -1,5 м Покрытие R2
Стоимость одной опоры с монтажом в 5
– 8 раз выше цены одного светодиодного светильника.
Что даст колоссальный экономическийэффект?
Это позволит сократить количество дорожных опор почти в два раза , при выполнении всех требований СНиП и ГОСТ по освещению автострад
Применяя линзы C16181_STRADA-2X2- ME-N со светодиодом Cree XPG3 можно увеличить расстояние между опорами до 77 метров.
21
17
14
13
48
58
70
77
26
33
42
48,7
12
14 16
высота установки, м
18
Шаг опор, световой поток светильников и кол-во опор (шт/км) в зависимости от высоты установки
Фсв, клм шаг опор,м шт/км

## Slide 21
Light that is right